 Testové otázky – správné odpovědi

    1. Problematikou EZS se zabývá norma
     A) ČSN EN 50 131 -1
     B) ČSN EN 123 20
     C) ČSN EN 11 43 -1
     D) ČSN EN 54 -11

    2. Perimetrické systémy se používají k ochraně
     A) Jednotlivých předmětů
     B) Vnitřních prostor objektů
     C) Pláště budov
     D) Venkovního obvodu pozemku či objektu

    3. Magnetická čidla nelze použít ke střežení
     A) Oken
     B) Předmětů
     C) Prostoru
     D) Dveří

    4. Magnet povrchového magnetického čidla umisťujeme
     A) Na pohyblivou část (okenní nebo dveřní křídlo) z vnitří strany
     B) Na pohyblivou část (okenní nebo dveřní křídlo) z vnější strany
     C) Na pevnou část (zárubně nebo okenní rám) z vnitřní strany
     D) Na pevnou část (zárubně nebo okenní rám) z vnější strany

    5. Falešné poplachy u akustických snímačů tříštění skla (glassbreaků) zpravidla
        samostatně nezpůsobují
     A) Zapnuté počítače
     B) Pohyb kapalin v trubkách z plastu
     C) Zvuky o vysokých kmitočtech
     D) Vzduchotechnická zařízení

    6. Mezi prvky plášťové ochrany nepatří
     A) Magnetická čidla
     B) Kovtaktní čidla na sklo
     C) Akustické snímače třístění skla
     D) Kapacitní čidla

    7. Mezi prvky plášťové ochrany nepatří
     A) Rozpěrné tyče
     B) Drátová čidla
     C) Štěrbinové kabely
     D) Poplachové fólie, tapety, polepy a bezpečnostní skla

    8. PIR čidla pracují na principu
     A) Dopplerova efektu
     B) Zachycení změny vyzařování na tepelném pozadí.
     C) Přerušení jednoho či sestavy infrapaprsků.
     D) Změna intenzity odraženého infrapaprsku od pohybujícího se předmětu (narušitele).

     9. PIR čidla instalujeme tak, aby
     A) Byla nasměrovaná na vnější dveře a okna
     B) Nebyla nasměrována na vnější dveře a okna
     C) Nespravděpodobnější pohyb pachatele byl v ose charakteristiky čidla (radiální)
     D) Do výšky minimálně 3 m od podlahy, aby nebylo možné bez použití nějaké pomůcky
        na čidlo dosáhnout

    10. Ultrazvuková čidla pracují na principu
        Pozor! Otázka má více správných odpovědí
     A) Dopplerova efektu
     B) Změny intenzity odraženého ultrazvukového signálu od pohybujícího se cíle (	pachatele)
     C) Přerušení ultrazvukového signálu mezi vysílačem a příjmačem
     D) Změny kmitočtu odraženého ultrazvukového vlnění od pohybujícího se cíle (	pachatele)

    11. Více mikrovlnných čidel může být v určitém prostoru instalováno tehdy
     A) Bez omezení
     B) Musí pracovat se stejnou vlnovou délkou
     C) Musí pracovat s jinou vlnovou délkou
     D) Nelze

    12. Kapacitní čidla pracují na principu
     A) Elektromechanického měniče
     B) Dopplerova efektu
     C) Elektromagnetické indukce
     D) Změny parametrů dielektrika a tím kmitočtu oscilátoru

    13. Následující schematická značka znamená
    A) Čidlo rozbití skla
     B) Čidlo poslední bankovky
     C) Magnetické čidlo otevření
     D) Technologický hlásič

    14. Následující schematická značka dle znamená
    A) Magnetické čidlo otevření odolné
     B) PIR s vlastní adresou
     C) Ultrazvukové čidlo
Čidlo rozbití skla antimasking

    15. Následující schematická značka znamená
    A) Otřesové čidlo
     B) Čidlo kontaktní piezo
     C) Čidlo rozbiltí skla
     D) Ultrazvukové čidlo

    16. Následující schematická značka znamená
    A) Mikrovlnné čidlo
     B) Ultrazvukové čidlo
     C) PIR vějíř
     D) PIR vějíř venkovní

    17. Následující schematická značka znamená
    A) PIR záslona
     B) PIR záclona dveří
     C) PIR vějíř antimasking
     D) PIR dlouhý dosah

    18. Následující schematická značka znamená
     A) IR závora přijímač
    B) PIR záclona dveří
     C) PIR záclona
     D) IR závora vysílač

    19. Následující schematická značka znamená
    A) Tísňový hlásič lišta
     B) Čidlo poslední bankovky
     C) Technologický hlásič
     D) Tísňový hlásič tlačítkový

   20. Následující schematická značka znamená
     A) Tísňový hlásič lišta
     B) Čidlo poslední bankovky
     C) Technologický hlásič
     D) Magnetické čidlo otevření odolné

    21. Následující schematická značka znamená
    A) Ovládací zařízení EZS
     B) Expandér, linkový modul, koncentrátor systému EZS
     C) Teblo obsluhy EZS
     D) Ústředna EZS

    22. Následující schematická značka znamená
    A) Ústředna EZS
     B) Ovladač EZS
     C) Vstdupně – výstupní modul
     D) Modul zdroj PS

   23. Následující schematická značka znamená
     A) Žárovnka
     B) Maják
     C) Signalizace optická
     D) Siréna vnitřní s blikačem

    24. Následující schematická značka znamená
    A) CCD kamera pro noční vidění
     B) CCD kamera s optickou signalizací
     C) Vidikonová kamera s optickou signalizací
     D) Siréna vnitřní s blikačem

25. Následující schematická značka znamená
     A) Siréna vnější bez blikače
     B) Siréna vnitřní
     C) Siréna vnější s blikačem
     D) Siréna vnitřní s blikačem

    26. Který z kabelů je nevhodný pro použití při instalaci smyčkových rozvodů	systému EZS?
     A) SYKFY 10x2x0,5
     B) AYKY 3Cx16
     C) LAM 2x0,6+2x0,4
     D) LAN 2x0,75+6x0,4

    27. Svorky, které jsou označeny IN jsou
     A) Vstup
     B) Výstup
     C) Napájení
     D) Zem (nulový potenciál)

    28. NC kontakt má
        Pozor! Otázka má více správných odpovědí
     A) V klidu odpor přibližující se nule
     B) V aktivaci odpor přibližující se nule
     C) V klidu odpor přibližující se nekonečnu
     D) V aktivaci odpor přibližující se nekonečnu
    29. Odpor jednoodporově vyvažované smyčky (EOL) se zakončovacím rezistorem
        2k2 dube při aktivaci čidla s NC kontaktem
     A) Odpor smyčky se bude přibližovat nule
     B) Odpor smyčky se bude přibližovat nekonečnu
     C) Odpor smyčky se bude přibližovat hodnotě 2200 ohmů
     D) Odpor smyčky se bude přibližovat hodnotě 1100 ohmů

    30. Odpor jednoodporově vyvažované smyčky (EOL) se zakončovacím rezistorem
        2k2 s NO kontaktem bude v klidu
     A) Odpor smyčky se bude přibližovat nule
     B) Odpor smyčky se bude přibližovat nekonečnu
     C) Odpor smyčky se bude přibližovat hodnotě 2200 ohmů
     D) Odpor smyčky se bude přibližovat hodnotě 1100 ohmů

    31. Odpor dvouodporově vyvažované smyčky (DEOL) paralelně rezistory 2k2
        v klidu bude
     A) Odpor smyčky se bude přibližovat hodnotě 4400 ohmů
     B) Odpor smyčky se bude přibližovat nekonečnu
     C) Odpor smyčky se bude přibližovat hodnotě 2200 ohmů
     D) Odpor smyčky se bude přibližovat hodnotě 1100 ohmů

    32. K připojení síťového přívodu 230 V do ústředny EZS lze použít kabel s o	označením
     A) SYKFY 2x2x0,5
     B) CYKY 3Cx1,5
     C) SYKFY 3x2x0,5
     D) CYKY 3Ax1,5

    33. Řada výrobců EPS ustupuje od výroby ionizačních hlásičů proto, že
     A) Jejich výroba je příliš drahá
     B) Mají malou účinnost na tzv. Bílé kouře a musí se v pravidelných intervalech čistit a
        kalibrovat, proto je o ně na trhu malý zájem
     C) Mají malou účinnost na tzv. Černé kouře a mají relativně malou životnost
     D) Obsahují radioaktivní materiál, což způsobuje problémy při jejich likvidaci

    34. Pro označení druhu ústředen EPS se nepoužívá
     A) Ústředna analogová
     B) Ústředna konvenční neadresná
     C) Ústředna konvenční adresná
     D) Ústředna digitální

    35. U hlásičů EPS je v současnosti nejvíce využívaný princip detekce
     A) Tepelný
     B) Ionizační
     C) Tlakový
     D) Optický

    36. Přídržné magnety v systémech EPS
     A) Udržují trvale otevřené požární dveře, v případě požáru přestanou magnety
        působit a dveře se zavřou
     B) Přidržují na stěnách ruční hasicí přístroje
     C) Udržují požární dveře trvale uzavřené, v případě požáru přestanou magnety
        působit a dveře jdou otevřít, to umožní rychlou evakuaci a vstupu hasičů do
        daných prostor
     D) Drží uzavřené první dveře klíčového trezoru. V případě požárního poplachu je
        uvolní tak, aby bylo možné pomocí hasičského universálního klíče otevřít druhé
        dveře a vyjmout klíče od objektu

    37. Snímače požáru se v systémech EPS podle normy nazývá
     A) Čidlo
     B) Detektor
     C) Hlásič
     D) Senzor

    38. Aspirační požární hlásiče vyhodnocují požár na principu
     A) Odraz paprsku vyslaného infra LED diodou od částic kouře a jeho zachycení
        fototranzistorem
     B) Vyhodnocení množství rozptýleného světla ve vzduchu procházejícím optickou
        komorou. Rozptyl je úměrný množství částic, které jsou v daném vzorku vzduchu
        obsaženy. Jako zdroj světla slouží xenonová výbojka, polovodičový laser nebo LED
        dioda
     C) Zeslabení intenzity paprsku mezi infra LED diodou a snímacím fototranzistorem
        částicemi kouře
     D) Zjišťuje se přítomnost a intenzita ultrafialového nebo infračerveného záření, které
        vydává plamen

    39. U systémů EPS kde lze volit zpoždění reakce (ověřování), se tlačítkové hlásiče
        definují tak, aby
     A) Byl interval reakce o 2 s delší než u hlásičů automatických
     B) Vyvolaly poplach okamžitě
     C) Byl interval reakce o 2,5 s kratší než u hlásičů automatických
     D) Byl interval reakce stejný jako hlásičů automatických

    40. Závěsová čidla pracují na principu
     A) Elektromagnetické indukce
     B) Dopplerova efektu
     C) Změny parametrů dielektrika a tím kmitočtu oscilátoru
  D)Elektromechanického měniče