Testové otázky:  CCTV 2

1. 	Požadavky na poplachové sstémy - CCTV sledovací systémy pro použití v

bezpečnostních aplikacích jsou, nebo budou obsaženy ve skupině norem

označených

A) 	ČSN EN 50 131-x

B) 	ČSN EN 50 132-x

C) 	ČSN EN 50 133-x

D) 	ČSN EN 50 136-x

2. 	Pod označením CCD si představíme

A) 	Čidlo pohybu

B) 	Modul pro bezdrátový přenos

C) 	Speciální polovodičový čip

D) 	Elektronku, která slouží k převedení optického obrazu na elektrický signál

3. 	Clona je zařízení, které

A) 	Ovlivňuje množství světla procházejícího objektivem

B) 	Určuje citlivost vidikonových kamer

C) 	Určuje citlivost CCD kamer

D) 	Umožňuje přizpůsobit ohniskovou vzdálenost objektivu

4. 	Multiplexer je zařízení které

A) 	Umožňuje průběžný záznam obrazu z více kamer bez ztráty rozlišovací schopnosti

B) 	Umožňuje u ústředen EZS smíšeného typu připojení přímo adresných čidel a

expandérů.

C) 	Umožňuje záznam obrazu na pevný disk počítače.

D) 	Umožňuje dálkově ovládat pohyb kamery.

5. 	Objektiv kamery který má označení 1,4 / 8 má ohniskovou vzdálenost

A) 	1,4 milimetru

B) 	1,4 centimetru

C) 	8 milimetrů D) 	8 centimetrů

6. 	CCD kamera s 1/3" čipem a daným objektivem snímá úhel 18°. Jaký bude snímaný

úhe l když budeme mít stejný objektiv na kameře která bude mít 1/4" čip?

A) 	Snímaný úhel bude stejný jen bude menší hloubka ostrosti.

B) 	Snímaný úhel bude menší

C) 	Snímaný úhel bude větší

D) 	Na kameru s 1/4 čipem nelze použít 1/3 objektiv

7. 	CCD kamera s 1/3" čipem a daným objektivem snímá úhel 18°. Jaký bude

snímaný úhe l když budeme mít stejný objektiv na kameře která bude mít 2/3" čip?

A) 	Snímaný úhel bude stejný jen bude menší hloubka ostrosti.

B) 	Snímaný úhel bude menší.

C) 	Snímaný úhel bude větší.

D) 	Na kameru s 2/3" čipem nelze použít 1/3" objektiv.

8. 	Přenos videosignálu po nesymetrickém vedení je

A) 	Přenos po krouceném páru

B) 	Přenos po koaxiálním kabelu

C) 	Přenos bezdrátový

D) 	Přenos po optickém vlákně

9. 	Přenos videosignálu po symetrickém vedení je

A) 	Přenos po krouceném páru

B) 	Přenos po koaxiálním kabelu

C) 	Přenos bezdrátový

D) 	Přenos po optickém vlákně

10. V systémech CCTV se v současnosti k připojení prvků používají konektory typu

A) 	Cannon

B) 	Cinch

C) 	BNC

D) 	Jack

11. Synchronizace Line-Lock znamená

A) 	synchronizaci kamery externím zdrojem synchronizačního signálu

B) 	synchronizace kamery od střídavého napětí napájecí sítě

C) 	interní synchronizace od vlastních zdrojů synchronizačních signálů

umístěných v kameře

D) 	synchronizaci od stejnosměrného napájení

Správné odpovědi:

1b, 2c, 3a, 4a, 5c, 6b, 7d, 8b, 9a, 10c, 11b