Pracovní list

 1. Zjistěte o jaký detektor se jedná _______________________________________

 2. Napište k čemu slouží_______________________________________________

3. Popište postup demontáže a montáže detektoru___________________________

___________________________________________________________________

4. Napište jaké má detektor napájení a popište výměnu zdroje__________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Kde se detektor používá______________________________________________

___________________________________________________________________

6. Jaké pomůcky bude potřeba pro jeho montáž_____________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Pracovní list

(Radiový hlásič požáru HMS 100 RM)

1. Prostudujte si obrázky a, b, c. Zakroužkujte správnou odpověď. Jaký obrázek je
    správný pro montáž detektoru do půdního prostoru?
        a) b) c)

2. Prostudujte si obrázky a, b, c. Zakroužkujte správnou odpověď. Jaký obrázek vyobrazuje správnou montáž detektoru na půdách nebo v podkroví se sklonem střechy více než 30 ° a o celkové výšce až 6 m ?

        a) b) c)

3. Prostudujte si obrázky a, b, c. Zakroužkujte správnou odpověď.V blízkosti stěn a
    zvláště v rozích místností jakož i u střech s ostrým úhlem dochází k hromadění
    vzduchu, které brání stoupání kouře-dýmu do těchto prostor. V tomto případě by
    velmi dlouhou trvalo, než by detektor kouře spustil alarm. V normálních místnos-
    tech se provádí instalaci detektoru kouře v určité minimální vzdálenosti od rohů
    v místnosti. V jaké?

        a) b) c)

Pracovní list

Napište jaké potíže mohou vzniknou při montáži detektoru v následujících místnostech nebo v prostorách:

1. Kuchyň nebo koupelna: ____________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Garáže: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Obývací prostory a otevřenými komíny (s krbem): ________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Tabákový kouř: _____________________________________________________

___________________________________________________________________

Prostory se zvířeným prachem a nečistotami: ____________________________
___________________________________________________________________

 Prostory s průvanem: ________________________________________________

_________________________________________________________________

    _________________________________________________________________

    _________________________________________________________________

 Blízkost kovových předmětů a elektrických spotřebičů: ___________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

Pracovní list

1. Na obrázku číslo 1 namalujte ke kontaktům polaritu ( + -) a napište o kolika
    voltovou baterii se jedná

obrázek číslo 1

Jedná se o ___________________________________________________

2. Proveďte měření baterie za pomoci Multimetru 3900 a zapiště zda se hodnota
   uvedená na baterii shoduje s měřením. Výsledek zapište.

Baterie: __________________________Měření:_____________________________

3. Prostudujte technické údaje detektoru IIR-S a napište jaká úroveň hodnoty baterie
    musí být pro funkčnost detektoru.
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Vložte baterii do detektoru, změřte a zapište:

Odběr proudu v klidu__________________________________________________

Odběr proudu při aktivaci_______________________________________________

5. Za použití testru proveďte 30 x aktivaci detektoru. Vyjměte baterii z detektoru a
    proveďte proměření hodnot baterie. Změřenou hodnotu zapište:

Změřená hodnota_____________________________________________________

Pracovní list

1. Na obrázku číslo 1 namalujte ke kontaktům polaritu ( + -) a napište o kolika
    voltovou baterii se jedná

obrázek číslo 1

Jedná se o ___________________________________________________

2. Proveďte měření baterie za pomoci Multimetru 3900 a zapiště zda se hodnota
   uvedená na baterii shoduje s měřením. Výsledek zapište.

Baterie: __________________________Měření:_____________________________

3. Prostudujte technické údaje detektoru IIR-S a napište jaká úroveň hodnoty baterie
    musí být pro funkčnost detektoru.
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Vložte baterii do detektoru, změřte a zapište:

Odběr proudu v klidu__________________________________________________

Odběr proudu při aktivaci_______________________________________________

5. Za použití testru proveďte 30 x aktivaci detektoru. Vyjměte baterii z detektoru a
    proveďte proměření hodnot baterie. Změřenou hodnotu zapište:

Změřená hodnota_____________________________________________________

Pracovní list

1. Na obrázku číslo 1 namalujte šipky do míst, kde je nutno kryt detektoru ztlačit za
    účelem otevření.

obrázek číslo 1

Na obrázku číslo 2 namalujte šipku k místu, kde se provádí test a popište

obrázek číslo 2

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Pracovní list

1. Do obrázku číslo 1 namalujte šipky a popište jednotlivé části a jejich význam.

obrázek číslo 1

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Pracovní list

1. Napište v jakých intervalech se u tohoto detektoru provádí testování funkčnosti.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Napište co se u detektoru čistí, jakou pomůckou nebo přípravkem

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Napište jaké prostředky se na čištění nesmí používat

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Proveďte vyčištění detektoru a popište pracovní postup

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Pracovní list

1. Do detektoru vyobrazeném na obrázku vyberte a vložte baterii správné hodnoty
2. Na obrázku detektoru namalujte šipku kde se nachází testační tlačítko
3. Prověďte test detektoru, napište postup činnosti a jak dlouho může trvat akustický
    signál____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Napište jak má akustický signál znít, pokud je detektor v pořádku_____________
___________________________________________________________________
5. Napište postup činnosti pokud test neproběhne v pořádku___________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Napište v jakém časovém intervalu provádí detektor otestování vložené baterie
    a jak to poznáme ___________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Pracovní list

1. Do detektoru vyobrazeném na obrázku vyberte a vložte baterii správné hodnoty
2. Na obrázku detektoru namalujte šipku kde se nachází testační tlačítko
3. Prověďte test detektoru, napište postup činnosti a jak dlouho může trvat akustický
    signál____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Napište jak má akustický signál znít, pokud je detektor v pořádku_____________
___________________________________________________________________
5. Napište postup činnosti pokud test neproběhne v pořádku___________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Napište v jakém časovém intervalu provádí detektor otestování vložené baterie
    a jak to poznáme ___________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Pracovní list

(Detektor kouře)

1. Prostudujte si obrázky a, b, c. Zakroužkujte správnou odpověď. Jaký obrázek je
    správný pro montáž detektoru do prostoru s dřevěnými trámy ?
        a) b)

        c)
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Prostudujte si obrázky a, b, c. Zakroužkujte správnou odpověď. Jaký obrázek vyobrazuje správnou montáž detektoru ve vzdálenosti od světelného zdroje

        a) b)

        c)
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Pracovní list

(Detektor kouře)

1. Prostudujte si obrázky a, b, c. Zakroužkujte správnou odpověď. Jaký obrázek je
    správný pro montáž detektoru kouře?
        a) b)

        c)

2. Prostudujte si obrázky a, b, c. Zakroužkujte správnou odpověď. Jaký obrázek vyobrazuje správnou montáž detektoru na půdách nebo v podkroví se sklonem střechy více než 30 ° a o celkové výšce až 6 m ?

        a) b) c)

3. Prostudujte si obrázky a, b, c. Zakroužkujte správnou odpověď.V blízkosti stěn a
    zvláště v rozích místností jakož i u střech s ostrým úhlem dochází k hromadění
    vzduchu, které brání stoupání kouře-dýmu do těchto prostor. V tomto případě by
    velmi dlouhou trvalo, než by detektor kouře spustil alarm. V normálních místnos-
    tech se provádí instalaci detektoru kouře v určité minimální vzdálenosti od rohů
    v místnosti. V jaké?

        a) b) c)

4. Prostudujte si obrázky a, b, c. Zakroužkujte správnou odpověď. Jaký obrázek je
    správný pro montáž detektoru do prostoru s dřevěnými trámy ?
        a) b)
c)

5. Prostudujte si obrázky a, b, c. Zakroužkujte správnou odpověď. Jaký obrázek je
    správný pro montáž detektoru kouře?

Pracovní list

(JA 63 S)

1. Na místa otazníku napište co je to?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Do detektoru vyobrazeném na obrázku vyberte baterii správné hodnoty
___________________________________________________________________
3. Napište postup použití testačního tlačítka a prakticky proveďte
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Napište jak má akustický signál znít, pokud je detektor v pořádku_____________
___________________________________________________________________
5. Napište postup činnosti pokud test neproběhne v pořádku___________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Pracovní list

(JA 63 S)

1. Napište co znamená pojem chladné vrstvy pro detektor JA 63 S
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Popište instalaci detektoru
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Napište jaké zařízení detektor obsahuje a jak pracují

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Vložte do detektoru baterii a proveďte jeho test

5. Za použití testovacího spreje vyvolejte poplach a umlčte sirénku

6. Napište jak poznáte nutnost výměny baterie a do kdy musí být vyměněna

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
7. Změřte hodnotu baterie před testem a po testu. Hodnoty napište.

___________________________________________________________________

Pracovní list

(Testovací sprej Smoke Sabre )

1. Napište jaký název a k čemu slouží zařízení spreje kam směřuje šipka?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Napište bezpečnostní informace při použití spreje
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Napište jak se jmenuje a k čemu slouží kam vede šipka

___________________________________________________________________

4. Popište postup použití spreje

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Pracovní list

1. Napište o jaké zařízení se dle blokového schématu jedná
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Místo čísel doplňte názvy
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Napište k čemu zařízení slouží a kde se používá
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Pracovní list

1. Prohlédněte si následující obrázky a napiště, které umístění je pro detektor- zemní
    plyn a který propan

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

1. Namalujte na obrázku šipku k tzv. Zátavu pro test magnetem
2. Napište k čemu slouží test magnetem
3. Prověďte test detektoru magnetem, napište postup činnosti _______l____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________